## Slide 1
НТС Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
05.06.2015
Импортозамещение
для систем водоснабжения и водоотведения
Санкт-Петербурга
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

## Slide 2
Отсутствие фитингов для полиэтиленовых
труб российского производства
ООО «Икапласт» - занимается созданием отечественных материалов для бестраншейного восстановления подземных трубопроводов
ОАО «ФТК РОСТР» в 2014 году произвел импортозамещение трубы с повышенной стойкостью к механическим повреждениям: трубы из ПЭ100 с защитной оболочкой из ПП трубы, из ПЭ100 RC трубы из ПЭ100 RC с защитной оболочкой из ПП
В Санкт-Петербурге 2 крупных завода по производству полиэтиленовых труб
При этом НЕТ производства муфт электросварных полиэтиленовых предназначенных для сварки (монтажа) полиэтиленовых труб между собой или с другими фитингами из полиэтилена

## Slide 3
Обращение в Торгово-Промышленную палату по мониторингу оборудования отечественного производства
Объект 1
Строительство двух новых линий сжигания на ЗСО ЦСА
Сушилка осадка
Насос поршневой для осадка высокого давления с маслостанцией и насосами дозирования смазочной жидкости в трубопроводы
Газовая горелка с газовой линейкой
Газовые инжекторы
Кислотный скруббер
Щелочной скурббер
Каплеуловители
Тканевые компенсаторы
Адсорбер (угольный фильтр)
Редукционно-охладительное устройство
Стеклопластиковые (композитные) трубопроводы
Объект 2
Строительство очистных сооружений пос. Молодежное
Комбинированные установки механической очистки сточных вод производительностью 200-250м3/час, включающуюся в себя:
- решетку;
- песколовку;
- жироловку.
Комплексная установка мембранной очистки сточных вод производительностью 100-120 м3/час, включая систему очистки поверхности мембраны и системы управления.

## Slide 4
Проблемы имортозамещения
Наименование закупки | Обоснование Действия
Закупка деталей фирмы «Schwing» для текущего ремонта насосных агрегатов на станции КОС и КНС КОС «Пушкин» Закупка запасных частей в рамках договора на капитальный ремонт насосов марки Sarlin | Срок эксплуатации насосных агрегатов 25-30лет. Согласно руководству по эксплуатации ремонт должен выполняться с применением оригинальных запасных частей. При использовании не оригинальных запчастей возникает опасность выхода из строя основных узлов и компонентов насосных агрегатов. Отсутствие конструкторской документации не позволяет производить запасные части для данного насосного агрегата в России.
Закупка импортной щавелевой кислоты | Отсутствие аналогов. Прорабатывается российский аналог щавелевой кислоты
Закупка электрода для pH-метр фирмы Mettler Toledo | Приборы российского производства для измерения рН использовались ранее в лабораторной практике, они не надежны и требуют много времени на предварительную настройку и часто выходили из строя. Продолжается мониторинг рынка российского производителя на предмет импортозамещения

## Slide 5
Проблемы имортозамещения
Наименование закупки | Обоснование Действия
Закупка монопропиленгликоля производства КНР | Аналогов отечественного производства нет. Продолжается мониторинг рынка российского производителя на предмет импортозамещения.
Закупка специальных регулирующих клапанов марки «Bermad» для регулирования напоров воды в водоводах Приморского района | Отсутствие аналогов. Составляются технические требования для постановки задачи Санкт- Петербургским производителям.
Закупка аккумуляторных батарей Delta DTM 1265L | Отсутствие аналогов. Продолжается мониторинг рынка российского производителя на предмет импортозамещения
Поставка запасных частей для ремонта автомобилей | Практически для всех автомобилей зарубежных марок, даже для тех, что собираются в России запасные части в нашей стране не производятся Необходимо развитие отечественного производителя
Закупка запасных частей для Заводов сжигания | Отсутствие аналогов
Закупка мультимедийной продукции импортного производства, IT системы | Отсутствие аналогов

## Slide 6
Проблемы имортозамещения
Наименование закупки | Обоснование Действия
Закупка запасных частей медицинского оборудования: Вакуумные пробирки для плазмолифтинга Plasmolifting Катушка Body Matrix для МРТ Ланцеты и тест-полоски для устройства измерения глюкозы в крови «Уан Тач» Ланцеты и тест-полоски для устройства измерения глюкозы в крови «Акку Чек» Петлевые монополярные электроды и фильтр для эвакуатора дыма «Сургитрон» Бумага UPC-21S к видеопринтеру Sony UP-25MD (для Фиброгастроскопии) Кассеты, термозапаиваемые рулоны, рулон с химическим индикатором, биологический индикатор, галасперовые шарики для низкотемпературного плазменного стерилизатора «STERRAD» | Запасные части для ранее закупленного импортного оборудования придется приобретать до его замены на отечественные аналоги

## Slide 7
Примеры отсутствия аналогов импортных средств измерений и КИП
Наименование, тип, производитель | Технические характеристики
Измеритель расхода жидкости Flo-Dar. Производитель – НАСН Company, США | 
Уровень, м | Ультразвуковой датчик: 0,01-1,5 (6,0)
Скорость, м/с | основной радарный: 0,23 - 6,1; вспомогательный (при переполнении) эл.магнитн. от -1,5 м/с
Погрешность измерения,% | измерение уровня у/з датчиком ±1,0
Температура измеряемой среды, °С | от - 10⁰С до +50⁰С
Выходной сигнал, питание | 4-20мА, аналоговый, RS232, 19200 бод
Напряжение питания постоянного тока | 12/24В
HRI ­­– модули передачи импульсов и данных. Производитель – Sensus Slovensko a.s. | 
Источник питания | 3В литиевая батарея со сроком службы более 12 лет
Интерфейс данных | М-Bus и MiniBus Протокол в соответствии с IEC870/EN 1434-3
Считываемые данные | Текущие показания счетчика Серийный номер счетчика
Анализаторы дымовых газов и системы подготовки проб |  | 
ЮЗОС – Dr. Fodisch; ЦСА – Servomex; ССА – Seres |  | 
Измеряемый параметр | О2 (кислород) | СОе (горючие вещества в пересчете на оксид углерода)
Диапазон измерения | 0….25% | 0…10 000 ррm
Погрешность измерения | ±2% | ±5%
Температура | до 1750⁰С | 
Класс защиты корпуса | Блок электроники и измерительная головка IP66 | 

## Slide 8
Особенности применения российских решений в области автоматизации технологических процессов
Системы автоматизированного управления и мониторинга технологических процессов строятся с 2001 года в соответствии с «Положением о развитии АСУТП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Верхний уровень АСУТП реализован на программном обеспечении Siemens WinCC
На контроллерном уровне применяется единая аппаратно-программной платформе Siemens Simatic S7
Практические возможности интеграции отечественных аналогов с уже эксплуатируемыми подсистемами АСУТП
Ограничены
Отечественные аналоги не обеспечивают полной требуемой функциональности
Ведется поиск
Принципиально новая среда разработки, различия в реализации протоколов
Проводятся исследования
Работа с производителями
Российские решения в области автоматизации технологических процессов могут быть применены не при частной реконструкции объектов, а в новых проектах!

## Slide 9
d
Демонстрационный многофункциональный центр
03.06.2015 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провел встречу со своими партнерами по вопросу начала работы Технопарка
Площадка: Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр. 10, Северная станция аэрации,
Площадь здания – 680 м2
Выставочный центр Технопарка

## Slide 10
Сотрудничество с российскими компаниями
Оборудование для механической очистки сточных вод
ООО «СГС»
ООО «ЛЭР ТУРБО»
Решетки-дробилки - предназначены для задержания и измельчения твердых примесей канализационных отбросов непосредственно в потоке сточной жидкости и подводного дробления
Мацераторы (мокрые измельчители) - измельчают содержащиеся в жидкостях твердые частицы, такие как дерево, ткани, пластмассу, бумагу, резину, кость, мех, стекло и т.п. и позволяют перекачивать жидкость насосом

## Slide 11
Сотрудничество с российскими компаниями
Средне-волжская производственная компания
Оборудование для перемешивания и аэрации иловой смеси в аэротенке.
- Аэратор Triton, установленный на понтон
Проводятся испытания на КОС г. Зеленогорска
- Фланцевый адаптер
Проведено тестирование на Боткинских очистных сооружения
Задвижка с обрезиненным клином
Проведено тестирование на ССА на напорном трубопроводе сырого осадка
- Обратный клапан
Проведено тестирование на напорном трубопроводе насоса вымывающего скруббера ЗСО ЮЗОС
Запорно-регулирующая арматура

## Slide 12
Сотрудничество с российскими компаниями
АО «Центротех СПб» Госкорпорации «Росатом»
Развивается сотрудничество с целью организации производства насосного и воздуходувного оборудования с техническими характеристиками, не уступающим зарубежным аналогам
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"
Развивается сотрудничество с целью организации производства обезвоживающего оборудования с техническими характеристиками, не уступающим зарубежным аналогам
ЗАО «Завод «Знамя труда»
Проводится работа по разработке и изготовлению
запорно-регулирующей арматуры различного назначения:
- Задвижки - Клапаны обратные
- Краны шаровые - Клапаны запорные
- Затворы обратные

## Slide 13
Зарубежные компании, планирующие организацию производства
И расширение производства на территории России
Промышленная автоматика, электротехника, КИП, пускорегулирующая аппаратура
Энергоэффективное насосное оборудование
Чугунные задвижки с обрезиненным клином, пожарные гидранты, вантузы, воздушные клапаны, муфты, шиберные ножевые затворы, муфты, фланцы, хомуты, фитинги
Механические решетки для очистки сточных вод
Декантеры, оборудование для фильтрации, биомембранные технологии
Производство декантерных центрифуг

## Slide 14
ОАО «ФТК РОСТР», ООО «Икапласт»- заводы производящие трубы из полиэтилена расположенные в Санкт-Петербурге.
ЗАО «Ижорский трубный завод»- производящий трубы прямошовные сварные стальные в изоляции.
Посещение предприятий в рамках импортозамещения
Научно-производственная фирма «МИКСИНГ», специализирующегося на разработке и производстве аппаратов с механическими перемешивающими устройствами

## Slide 15
Посещение предприятий в рамках импортозамещения
Балтийский завод насосного оборудования –проводится работа по замене насосного оборудования на головных сооружениях водоснабжения, водоотведения с импортного на отечественное
Компания «Динрус» – проводится работа по разработке (адаптации) оборудования малой механизации для нужд Водоканала.
ООО «Фертил стеклопластик» - прорабатывается вопрос изготовления колодцев для канализационных насосных станций из стеклопластика

## Slide 16
Посещение предприятий в рамках импортозамещения
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш» – проведена работа по поиску отечественных аналогов насосного оборудования различного конструктива и назначения для нужд Предприятия.
Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» – с организацией ведется работа по изготовлению трубной продукции и фитингов из ВЧШГ больших диаметров, а так же прорабатывается вопрос отливки корпусов запорно-регулирующей арматуры из ВЧШГ.

## Slide 17
Область применения
Населенные пункты и промышленные предприятия с объемо стоков до 10 тыс. м3/сутки
Преимущества
стабильное обеспечение качества сточных вод
Компактность установки, уменьшение площади для очистных сооружений по сравнению с классической технологией
Высокая эфффективность очистки
Тестирование мембранных технологий
КОС г. Петродворец проведены пилотные испытания контейнерного мембранного биореактора в контейнере Альфа Лаваль на
В рамках взаимодействия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «Альфа Лаваль Поток» заключено соглашение о сотрудничестве по апробации оптимальных и экономически обоснованных технологий очистки сточных вод с применением технологии с использованием мембранного биореактора
По результатам испытаний определена эффективность работы установки, произведен расчет эксплуатационных затрат при промышленном использовании установки, дана оценка экономической эффективности апробированной технологии.
Описание технологии
В основе технологического решения – модуль мембранной фильтрации в сочетании с биореактором , блоком химического осаждения фосфора и обеззараживанием методом УФО

## Slide 18
Отсутствие предложений российских поставщиков
1. Поставка фасонных изделий из чугуна и пластмассы.
На конкурс вышло два поставщика. Из 23 наименований продукции только 1 российского производства. Остальная продукция производства Польша.
2. Поставка химреактивов и лабораторных материалов.
Два поставщика участвующих в конкурсе заявили частично импортную продукцию 13% и 18%.

## Slide 19
Сравнение стоимости российской продукции со стоимостью зарубежных аналогов
Есть примеры когда российская продукция дешевле
Наименование позиции | Кол-во (шт.) | Цена позиции импортного происхождения за ед. с НДС (руб | Стоимость позиции импортного происхождения (руб.) | Цена позиции российского аналога за ед. с НДС (руб.) | Стоимость позиции российского аналога
Ахдез-2000 специаль 1000мл | 180 | 1 427,00 | 256 860,00 | 1 044,89 | 188 080,20
Хоспизепт спрей 250мл | 150 | 537,00 | 80 550,00 | 445,78 | 66 867,00
Аэродезин 1000мл | 323 | 1 242,00 | 401 166,00 | 890,31 | 287 570,13
ИТОГО |  |  | 738 576,00 |  | 542 517,20
Дезинфицирующие средства
Есть примеры когда российская продукция значительно дороже
Наименование позиции | Кол-во (шт.) | Цена позиции импортного происхождения за ед. с НДС (руб | Стоимость позиции импортного происхождения (руб.) | Цена позиции российского аналога за ед. с НДС (руб.) | Стоимость позиции российского аналога
Анализатор паров этанола во выдыхаемом воздухе | 50 | 29 700,00 | 1 485 000,00 | 46 540,00 | 2 327 000,00
Медицинские анализаторы
В результате по конкурсной процедуре выбирается более дешевая продукция импортного производства

## Slide 20
Спасибо за внимание