Приложение к № ЗР-6052 от 09.08.2013 г.

Перечень требований к основным техническим характеристикам объектов перспективной морской техники для реализации шельфовых проектов

Принятые допущения:

- В настоящем документе указываются только основные функциональные характеристики и системы, важные для обеспечения требуемой функциональности. Предполагается, что помимо указанных, в состав каждого объекта будет входить бортовое оборудование, необходимое для обеспечения его безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства. Для арктических районов должна быть предусмотрена винтеризация промышленного оборудования.

- Сведения по природно-климатическим условиям (ветер, волны, лёд, течения и пр.) берутся по данным Росгидромета для указанных в таблицах районов.

- Данный перечень может быть рассмотрен только в качестве предварительной оценки потребностей. По мере поступления информации об открытии месторождений углеводородов на шельфе РФ потребности будут уточняться и изменяться.

- При составлении перечня предполагалось, что  техника будет строиться на российских верфях, а общий уровень локализации оборудования составит не менее 70%.

- В требованиях к ряду судов указана Автоматическая система управления ледовой обстановкой. Это означает, что суда данного типа могут входить в состав сил и средств управления ледовой обстановкой. Для обеспечения данного функционала они должны иметь комплект аппаратуры, обеспечивающих сбор и обработку информации о ледовой обстановке и средства связи обеспечивающие устойчивую связь между морскими и воздушными компонентами системы. Штаб системы управления ледовой обстановкой планируется размещать на судне (платформе) чью безопасность система должна обеспечивать.

- Из рассмотрения исключены подводные комплексы добычи, подготовки и транспорта продукции.

- Буровые платформы

1.1 Плавучая буровая установка для круглогодичного бурения в Арктике

| Назначение | Выполнения круглогодичного поискового, разведочного и эксплуатационного бурения в условиях Арктики. Выполнение капитального ремонта скважин. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Бурение скважин в диапазоне глубин 60-1000 м. Бурение, испытание и заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. Проведение капитального ремонта вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при транспортировке (переходе) не менее 9000 т. Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при эксплуатации не менее 18000 т. Скорость хода по чистой воде не менее 10 уз. Надежное удержание в точке бурения (отклонение от точки бурения не более 3% от глубины воды) Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду. Возможность временного прекращения работ и ухода с точку бурения с последующим возвращением и продолжением работ. Автономность по запасам топлива (в режиме бурения) не менее 90 сут. |
| Состав оборудования | Сдвоенная буровая вышка с нагрузкой на гаке не менее 2×1100 т Система компенсации грузоподъемностью не менее 1100 т. Система трубоукладки грузоподъемностью не менее 1500 т. Типоразмеры бурильных труб от 31/2 до 65/8 дюймов Типоразмеры утяжеленных обсадных труб от 5 до 14 дюймов Общая длина бурильных труб не менее 14700 м. Направляющие для подвешивания бурильной колонный в мунпуле грузоподъемностью не менее 800 т. Подводный превентор для уровня давления не менее 1040 бар. Дивертер. Манифольд для дросселирования и глушения скважины для уровня давления не менее 1040 бар. Райзер диаметром 21 дюйм общей протяженностью не менее 1000 м. Буровые насосы 6×1700 кВт с давлением не менее 520 бар. Танки бурового раствора объемом не менее 2000 м3 Танки для рассола/сырой нефти объемом не менее 2600 м3 Бункеры для сыпучих материалов объемом не менее 1200 м3 Кладовые для хранения сыпучих материалов в мешках общим объемом не менее 10000 мешков Оборудование для испытания скважин Оборудование для заканчивания скважин Оборудование для капитального ремонта скважин Базирование 2 ТНПА Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 180 чел. Возможность перегона по СМП |

1.2 Плавучая буровая установка для работы в мелководных районах Арктики

| Назначение | Выполнения круглогодичного поискового, разведочного и эксплуатационного бурения в мелководных районах Арктики. Выполнение капитального ремонта скважин. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Бурение скважин в диапазоне глубин 15-60 м. Бурение, испытание и заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. Проведение капитального ремонта вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при транспортировке (переходе) не менее 9000 т. Полезная нагрузка (за исключением расходных материалов и буровых растворов) при эксплуатации не менее 18000 т. Надежное удержание в точке бурения (без использования свай и твердого балласта) Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду. Возможность временного прекращения работ и ухода с точку бурения с последующим возвращением и продолжением работ. Автономность по запасам топлива (в режиме бурения) не менее 90 сут. |
| Состав оборудования | Сдвоенная буровая вышка с нагрузкой на гаке не менее 2×1100 т Система компенсации грузоподъемностью не менее 1100 т. Система трубоукладки грузоподъемностью не менее 1500 т. Типоразмеры бурильных труб от 31/2 до 65/8 дюймов Типоразмеры утяжеленных обсадных труб от 5 до 14 дюймов Общая длина бурильных труб не менее 14700 м. Направляющие для подвешивания бурильной колонный в мунпуле грузоподъемностью не менее 800 т. Подводный превентор для уровня давления не менее 1040 бар. Дивертер. Манифольд для дросселирования и глушения скважины для уровня давления не менее 1040 бар. Райзер диаметром 21 дюйм общей протяженностью не менее 1000 м. Буровые насосы 6×1700 кВт с давлением не менее 520 бар. Танки бурового раствора объемом не менее 2000 м3 Танки для рассола/сырой нефти объемом не менее 2600 м3 Бункеры для сыпучих материалов объемом не менее 1200 м3 Кладовые для хранения сыпучих материалов в мешках общим объемом не менее 10000 мешков Оборудование для испытания скважин Оборудование для заканчивания скважин Оборудование для капитального ремонта скважин Базирование 2 ТНПА Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 150 чел. Возможность перегона по СМП |

- Эксплуатационные (добычные) платформы

Требования к техническим характеристикам добычных платформ определяются характеристиками конкретных месторождений (глубина воды, гидрометеорологические условия, свойства грунта, фазовый состав углеводородов, объем запасов, фильтрационно-емкостные свойства коллектора, физико-химические свойства флюида, методы разработки, методы подготовки и транспортировки продукции и т.д.), поэтому требования к добычным платформам носят индикативный характер и будут уточнены по результатам геологоразведочных работ.

2.1 Стационарная эксплуатационная (добычная) платформа для арктических условий

| Назначение | Добыча углеводородов на месторождениях, расположенных в акваториях морей в диапазоне глубин 5-60 м. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Бурение, испытание и заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. Заканчивание вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. Проведение капитального ремонта вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин протяженностью до 7000 м. Добыча, подготовка и отгрузка товарной нефти Подготовка воды для закачки в пласт. Утилизация попутного газа. Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду. |
| Состав оборудования | Сдвоенная/двойная буровая вышка с нагрузкой на гаке не менее 2×1100 т Превентор для уровня давления не менее 1040 бар. Манифольд для дросселирования и глушения скважины для уровня давления не менее 1040 бар. Буровые насосы 6×1700 кВт с давлением не менее 520 бар. Оборудование для испытания скважин Оборудование для заканчивания скважин Оборудование для капитального ремонта скважин Система подготовки продукции. Система подготовки воды/газа для закачки в пласт. Система хранения продукции Система отгрузки продукции в танкер. Система утилизации попутного газа Базирование 2 ТНПА Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. |

Для справки: Общий вес верхнего строения зависит от состава оборудования и может доходить до 40.000 тон. Объём хранилища продукции редко превышает 200.000 м³.

2.2 Плавучая эксплуатационная (добычная) платформа

| Назначение | Добыча нефти на месторождениях, расположенных в акваториях морей в диапазоне глубин 60-2200 м. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | Добыча, подготовка и отгрузка товарной продукции (нефть/газ) Подготовка воды для закачки в пласт. Утилизация попутного газа. Возможность круглогодичной надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду (для арктических районов). |
| Состав оборудования | Система подготовки продукции Система подготовки воды для закачки в пласт Система утилизации попутного газа Система хранения нефти. Система отгрузки товарной нефти на танкеры (для арктических морей) Базирование 2 ТНПА Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. Система аварийной эвакуации персонала. |
| Дополнительные требования | Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. Для арктических районов может быть предусмотрен вариант безопасного отсоединения турели (в опасной ситуации при угрозе возникновения чрезмерных нагрузок) и ухода платформы из опасного района с последующим возвращением и возобновлением работы. |

2.3 Плавучий завод СПГ (FLNG)

| Назначение | Производство и отгрузка СПГ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | Прием природного газа от подводных добычных комплексов или с отдельных скважин (кустов скважин). Производство СПГ до 3,5 млн. т. в год Хранение СПГ до 200 тыс. м3 Отгрузка СПГ на танкеры Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду (для арктических морей). Возможность приёма вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) |
| Состав оборудования | Комплекс приёма и подготовки газа Комплекс производства СПГ Комплекс хранения СПГ Комплекс отгрузки СПГ на танкеры Базирование 2 ТНПА Вертолетная площадка для вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. Система аварийной эвакуации персонала. |
| Дополнительные требования | Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. Для арктических районов может быть предусмотрен вариант безопасного отсоединения турели (в опасной ситуации при угрозе возникновения чрезмерных нагрузок) и ухода платформы из опасного района с последующим возвращением и возобновлением работы. |

2.4 Завод СПГ на гравитационном основании

| Назначение | Производство и отгрузка СПГ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Отдаленные от берега участки моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского моря, расположенных в диапазоне глубин до 60 м. |
| Основные функциональные возможности | Прием природного газа от внутрипромысловых трубопроводов Производство СПГ до 5 млн. т. в год Хранение СПГ до 300 тыс. м3 Отгрузка СПГ на танкеры |
| Состав оборудования | Комплекс приема и подготовки газа Комплекс производства СПГ Комплекс хранения СПГ Комплекс отгрузки СПГ на танкеры Базирование 2 ТНПА Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой Система аварийной эвакуации персонала в условиях ледовой обстановки. |
| Дополнительные требования | Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на персонала численностью не менее 250 чел. Винтеризация промышленного оборудования. |

2.5 Плавучий завод КПГ (FСNG)

| Назначение | Производство и отгрузка КПГ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | Прием природного газа от подводных добычных комплексов или внутрипромысловых трубопроводов Производство КПГ до 1,5 млрд. м3. в год Хранение КПГ до 120 тыс.м3 Отгрузка КПГ на танкеры Возможность надежной и безопасной работы в сплошном и битом льду (для арктических морей). |
| Состав оборудования | Комплекс приема и подготовки газа Комплекс компримирования Комплекс отгрузки КПГ на танкеры Базирование 2 ТНПА Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой. Система аварийной эвакуации персонала. |
| Дополнительные требования | Обеспечение долговременного, безопасного и комфортного пребывания на борту персонала численностью не менее 250 чел. |

- Суда сейсморазведки

3.1 Судно для проведения сейсморазведки в Арктике

| Назначение | Проведение сейсмических исследований |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское. |
| Основные функциональные возможности | Проведение 2D/3D сейсморазведки в акваториях морей с глубинами от 40-2400 м. Возможность проведения в сейсморазведки в битом льду сплоченностью до 7 баллов. Обработка сейсмических данных на борту. Автономность – не менее 40 суток. Возможность перегрузки людей и средств МТО в море. Система обеспечения движения при которой любая её авария приведёт к потере не более 50% скорости судна. Скорость хода по чистой воде не менее 18 уз. Возможность приема вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). |
| Состав оборудования | Количество сейсмических кос 12-14 Комплекс НПА для осмотра состояния сейсмокос подо льдом. Система динамического позиционирования Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Возможность перегона по СМП |

3.2 Судно для проведения сейсморазведки в открытой воде

| Назначение | Проведение сейсмических исследований |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Безледовый период в Баренцевом, Печорском, Карском, Море Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Охотском морях Круглогодично – в Черном море. |
| Основные функциональные возможности | Проведение 2D/3D сейсморазведки в акваториях морей с глубинами от 20-2400 м. Система обеспечения движения при которой любая её авария приведёт к потере не более 50% скорости судна. Обработка сейсмических данных на борту. Скорость хода по чистой воде не менее 18 уз. Возможность приема вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). |
| Состав оборудования | Количество сейсмических кос 18-20. Вертолетная площадка (вертолёты Ка-32, Ми-8/Ми-17 или аналоги). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Возможность перегона по СМП Возможность движения в воде при наличии однолетнего среднего льда со сплочённостью не более 5 баллов |

3.3 Комплекс для проведения сейсморазведки в мелководных районах

| Назначение | Проведение сейсмических исследований в мелководных районах |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Печорское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Проведение 2D/3D сейсморазведки в акваториях морей с глубинами от 3-30 м. Возможность проведения сейсморазведки в битом льду сплоченностью 6 баллов. Скорость хода по чистой воде не менее 18 уз. Возможность приема вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). |
| Состав оборудования | Сейсмические косы, буи, прочая аппаратура позволяющая выполнять сейсмосъёмку на указанны глубинах Комплекс НПА для осмотра состояния сейсмокос подо льдом. Система динамического позиционирования Вертолетная площадка для вертолётов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Возможность перегона по СМП Постройка и возможность проведения докования и ремонтов на российских верфях. |

- Суда снабжения и обеспечения добычи

4.1 Плавучая база для обеспечения бурения в удаленных районах

| Назначение | Обеспечение выполнения поискового и разведочного бурения в удаленных районах. Сокращение транспортного плеча. |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Обеспечение взлета/посадки, заправки и обслуживания вертолетов типа Ми-8/Ми-17 и Ка-32 (или аналоги). Обеспечение временного (не менее 5 сут.) безопасного и комфортного пребывания экипажей вертолетов и пассажиров на борту в случае нелетной погоды. Бункеровка судов обеспечения топливом и водой, снабжение провизией и другими расходными материалами и имуществом. Временное хранение дополнительного оборудования и материалов для бурения, заканчивания испытания и ремонта скважин. Передача/прием на суда снабжения дополнительного оборудования и материалов для бурения, заканчивания испытания и ремонта скважин. Хранение технических средств, имущества и расходных материалов для ЛАРН. Обеспечение полетов БПЛА ледовой разведки. Скорость хода по чистой воде не менее 12 уз. Надежное удержание в точке на глубинах от 20 до 300 м. Возможность надежного и безопасного нахождения в битом льду сплоченностью не менее 7 баллов. Возможность эвакуации персонала буровой установки (экипажей судов обеспечения) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Состав оборудования | Вертолетные площадки (не менее 2 шт.) для приема вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) Обогреваемые ангары (не менее 2 шт.) для обслуживания вертолетов. Топливозаправочный комплекс для обслуживания вертолетов Ми-8/МИ-17 и Ка-32 с запасом топлива не менее 750 т. Комплекс БПЛА для ледовой разведки Два грузовых крана с грузоподъемностью не менее 100 т. каждый Два грузовых крана с грузоподъемностью не менее 15 т. Система передачи жидких грузов Система посадки людей на суда Система хранения судового топлива (не менее 6 тыс. т. с разбивкой на сорта), масла (не менее 300 т с разбивкой на сорта) Система хранения пресной воды (не менее 4800 т) Провизионные кладовые (для передачи на транспортные суда) Кладовые общим объемом не менее 5000 м3 Система хранения и погрузки бурильных и обсадных труб Лазарет Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Возможность перегона по СМП |

4.2 Плавучий вертолетодром для арктических условий

| Назначение | Выполнение функций промежуточного/запасного вертолетодрома при обеспечении работ в удаленных районах |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Обеспечение взлета/посадки, заправки и обслуживания вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) Обеспечение временного (не менее 5 сут.) безопасного и комфортного пребывания экипажей вертолетов и пассажиров на борту в случае нелетной погоды. Надежное удержание в точке на глубинах от 20 до 300 м. Возможность надежного и безопасного нахождения в битом льду сплоченностью не менее 6 баллов. Возможность эвакуации персонала буровой установки (экипажей судов обеспечения) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Состав оборудования | Вертолетные площадки (не менее 2 шт.) для приема вертолетов типа Ка-32, Ми-8/Ми-17 (или аналоги) Обогреваемые ангары (не менее 2 шт.) для обслуживания вертолетов. Топливозаправочный комплекс для обслуживания вертолетов Ми-8 и Ка-32 с запасом топлива не менее 750 т. Лазарет Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Возможность перегона по СМП |

4.3 Универсальное транспортно-буксирное судно (ледокол) обеспечения

Требования к функциям и техническим характеристикам транспортно-буксирных судов определяется характеристиками районов работ (удаленность от береговой базы обеспечения, вид и размер морского промысла, тип обустройства, объем и номенклатура грузов и пр.), поэтому требования к судам носят индикативный характер и будут уточнены по результатам геологоразведочных работ и предварительного проектирования морских промыслов.

| Назначение | Обслуживание буровых и добычных платформ |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | Перевозка оборудования и материалов на буровые и добычные платформы в трюмах. Перевозка опасных грузов Перевозка стандартных контейнеров Снабжение буровых и добычных платформ топливом, водой и провизией. Вывоз отходов (шлам, отработанный буровой раствор, льяльные воды и т.п.) Заводка якорей Возможность выполнения функции дежурного судна (standby vessel) Перевозка персонала Участие в аварийно-спасательных работах (тушение пожаров, эвакуация экипажей аварийных судов) Проведение ЛАРН Буксировка Управление ледовой обстановкой (радиолокационное наблюдение, воздействие на опасные ледовые образования, отвод айсбергов и пр.) Возможность использования с палубы контейнеризованных технических комплексов (АНПА, БЛА и пр.). Крейсерская скорость хода по чистой воде не менее 20 уз. Прием вертолетов типа Ми-8/Ми-17 и Ка-32 (или аналоги). |
| Состав оборудования | Грузовая система для перевозки жидких и сыпучих грузов Кладовые для перевозки провизии Места для перевозки стандартных контейнеров с возможностью подключения их к системе электропитания и системе пресной/забортной воды, грузовая палуба не менее 800 кв.м. Обогреваемые трюма для перевозки генерального груза Система посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. Противопожарные средства (мониторы, система постановки водяной завесы) Салон (каюты) на 10-60 пассажиров Система динамического позиционирования Вертолетная площадка для приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32 Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Ледовый класс (для судов арктической зоны) позволяющий двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,5 м (возможно – с корпусом двойного действия). Обеспечение перегона по трассе СМП. Автономность до 25 суток при задействовании 65% мощности |

4.4 Дежурное судно (ледокол) обеспечения морского нефтепромысла.

| Назначение | Обеспечение функционирования морского нефтепромысла |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | Выполнение функций дежурного судна . Проведение аварийно – спасательных работ, включая но не только тушение пожаров, аварийную буксировку, спасение персонала (до 150 человек), обеспечение функционирования пожарных вертолётов. Участие в ЛАРН (бонопостановка, буксировка средств ЛАРН, контролируемое сжигание). Перевозка оборудования и материалов на буровые и добычные платформы в трюмах. Перевозка опасных грузов Перевозка стандартных контейнеров Снабжение буровых и добычных платформ топливом, водой и провизией. Вывоз отходов (шлам, отработанный буровой раствор, льяльные воды и т.п.) Заводка якорей Управление ледовой обстановкой (радиолокационное наблюдение, воздействие на опасные ледовые образования, отвод айсбергов и пр.) Крейсерская скорость хода по чистой воде не менее 17 уз. Прием вертолетов типа Ми-8/Ми-17 и Ка-32 (или аналоги). |
| Состав оборудования | Грузовая система для перевозки жидких и сыпучих грузов Кладовые для перевозки провизии Места для перевозки стандартных контейнеров с возможностью подключения их к системе электропитания и системе пресной/забортной воды, грузовая палуба не менее 800 кв.м. Обогреваемые трюма для перевозки генерального груза Система посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. Системы для обеспечения кратковременного пребывания на борту спасённого персонала Противопожарные средства (мониторы, система постановки водяной завесы) Система динамического позиционирования Вертолетная площадка для приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32 Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Ледовый класс (для судов арктической зоны) позволяющий двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,5 м (возможно – с корпусом двойного действия). Обеспечение перегона по трассе СМП. |

4.5 Скоростное судно для перевозки персонала

| Назначение | Круглогодичная перевозка персонала (вахт) на буровые и добычные установки куда доставка по воздуху невозможна (удалённость, погодные условия и т.п.). |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Безопасная и комфортная перевозка персонала (вахт). Обеспечение безопасной посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. Пассажировместимость не менее 80 человек (с багажом) Крейсерская скорость хода по чистой воде не менее 30 уз. Дальность хода не менее 2000 миль Автономность по запасам топлива, воды и провизии не менее 10 сут. Возможность надежного и безопасного нахождения в битом льду сплоченностью не менее 6 баллов. Возможность эвакуации персонала буровой установки (экипажей судов обеспечения) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Состав оборудования | Система посадки/высадки пассажиров на буровые/добычные платформы. Помещения для размещения 80 пассажиров Помещение для багажа Камбуз для обеспечения горячего питания пассажиров |
| Дополнительные требования | Обеспечение перегона по трассе СМП. Ледовый класс (для судов арктической зоны) позволяющий двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 0,5 м со скоростью до 7 узлов, а в поле, толщиной до 1 м со скоростью до 3 узлов. |

  - Судно ЛАРН для Арктики

| Назначение | Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в арктических морях |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Длительное дежурство (не менее 4 мес.) в удаленных районах работ с целью обеспечения ЛАРН Проведение работ по ЛАРН Сбор нефти с поверхности воды на скорости до 1,5 узлов. (полный комплект оборудования будет уточнён). Применение скиммеров одновременно с обоих бортов. Возможность сбора нефти в битом льду сплоченностью до 6 баллов Проведение аварийно-спасательных работ (тушение пожара, спасание экипажей аварийных судов) Возможность аварийной буксировки (тяговое усилие до 60 т) Автономность по запасам топлива, воды и провизии не менее 60 сут. (в режиме стоянки на якоре) Дальность хода не менее 1000 миль. Скорость хода по чистой воде не менее 20 уз. Обеспечение полетов БПЛА Возможность приема вертолетов типа Ми-8/Ми-17, Ка-32 (или аналогов). |
| Состав оборудования | Комплекс технических средств для ЛАРН (скиммеры, боны и пр.) Емкости для собранной нефти объемом не менее 3000 м3 Комплекс БПЛА для ведения мониторинга Комплекс НПА Вертолетная площадка для приема вертолетов Ми-8 и Ка-32 Противопожарные средства (мониторы, система постановки водяной завесы) Плавсредства для постановки боновых заграждений Плавсредства для эвакуации экипажей аварийных судов |
| Дополнительные требования | Способность передвигаться со скоростью не менее 3 узлов в сплошном ледяном поле толщиной до 1,0 м (для арктических морей) Возможность перегона по трассе СМП |

4.7 Судно для подводно-технических работ

| Назначение | Проведение подводно-технических работ, обслуживание подводных добычных комплексов, обслуживание, текущий и капитальный ремонт подводных скважин (well intervention) |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Черное моря. |
| Основные функциональные возможности | Выполнение подводно-технических работ на глубинах не менее 2200 м. Обслуживание подводных добычных комплексов при помощи ТНПА Обеспечение водолазных работ на глубинах до 120 м. Проведение текущего и капитального ремонта подводных скважин (Category A++) Скорость хода по чистой воде не менее 20 уз. Обеспечение полетов БПЛА Возможность приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32. |
| Состав оборудования | Глубоководный водолазный комплекс для работы на глубинах не менее 120 м. Комплекс ТНПА (2 шт.) для работы на глубинах не менее 2200 м Комплекс для проведения внутрискважинных кабельных работ (геофизические исследования, перфорация, установка/демонтаж фильтров, ловильные работы и пр.) Комплекс для проведения работ на гибких трубах (coiltubing) Система динамического позиционирования DP3 Вертолетная площадка (Ка-32, Ми-8) с отапливаемым ангаром (для Ка-32). Автоматизированная система управления ледовой обстановкой |
| Дополнительные требования | Возможность прохода через пролив Босфор Возможность перегона по СМП Способность передвигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,0 м (для арктических морей) |

4.8 Челночный танкер (нефть)

| Назначение | Транспорт товарной нефти с морских промыслов к месту перевалки на линейные танкеры |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Дедвейт не более 70 тыс. т. Возможность самостоятельного движения в сплошном льду, толщиной до 1 м. |
| Состав оборудования | Система приема нефти с добычных платформ, выносных терминалов Возможность приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32. |
| Дополнительные требования | Возможность перегона по СМП |

4.9 Челночный LNG танкер

| Назначение | Транспорт СПГ с морских месторождений до СПГ терминалов |
| --- | --- |
| Основные районы применения | Баренцево, Печорское, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское моря. |
| Основные функциональные возможности | Объём перевозимой продукции – до 170000 м³ Возможность самостоятельного движения в сплошном льду, толщиной до 1 м. |
| Состав оборудования | Система приема нефти с добычных платформ, выносных терминалов Возможность приема вертолетов типа Ми-8 и Ка-32. |
| Дополнительные требования | Возможность перегона по СМП |